## Slide 1: Analyse fonctionelle

## Slide 2
Hydrographe
Sonar et son câble
Treuil et support
Permettre à l’hydrographe de descendre, tracter, et monter le sonar

## Slide 3
FP: Permettre à l’utilisateur de manœuvrer le sonar
FC1 : Enrouler et dérouler le câble
FC2 : Ne pas détériorer le câble
FC3 : Guider le câble
FC4 : Résister au milieu marin
FC5 : Respecter le milieu marin
FC6 : Recevoir de l’énergie
FC7 : S’adapter au Zodiac
FC8 : S’adapter à l’utilisateur
Treuil et support
Utilisateur
Sonar et son câble
FP
Zodiac
Milieu marin
Energie
FC6
FC1,
FC2,
FC3
FC4,
FC5
FC7
FC8

## Slide 4
 | Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
Treuil | FP1: Permettre à l’utilisateur de manœuvrer le sonar | Charge temps normal Charge maximale | 1500N 2000N | F0 F0
 | FC1 : Enrouler et dérouler le câble | Longueur à enrouler Temps de roulement pour 50m | 50m NA | mini
 | FC2 : Ne pas détériorer le câble | Collecteur tournant |  | 
 | FC3 : Guider le câble/trancannage | Diamètre du câble Vitesse va-et-vient | 6.3mm Adapté au câble et au treuil | F0
 | FC4 : Résister au milieu marin | Corrosion | INOX | F0
 | FC5 : Respecter le milieu marin | Pollution |  | 
 | FC6 : Recevoir de l’énergie | Batterie du Zodiac | 12V | F0
 | FC7 : S’adapter au Zodiac | 0m Ordre de la largeur du boudin | mini | 
 | FC8 : S’adapter à l’utilisateur | Distance sonar/CG utilisateur | 0.5m | F3 (d’après les profs.)